## Slide 1: Profesor: Grgic, Aldana Año: 2023
LABOREO DE MINAS II
CUADROS CUADRADOS

## Slide 2
Si nos guiamos por la clasificación americana de los diferentes métodos subterráneos, tendremos lo siguiente:
GRUPO I
(Dejar el rajo abierto)
GRUPO II
(Relleno transitorio del lugar con material quebrado)
GRUPO III
(Relleno y fortificación sistemática)
GRUPO IV
(Relleno definitivo con material quebrado)
GRUPO V
(Relleno con el hundimiento de las cajas)

## Slide 3
GRUPO I
(Dejar el rajo abierto)
Cámaras y Pilares, Rajos Abiertos, Rajos por Subniveles, Barrenación larga desde subnivel en retirada y Cráteres Verticales
GRUPO II
(Relleno transitorio del lugar con material quebrado)
Realce sobre saca
GRUPO III
(Relleno y fortificación sistemática)
Cuadros cuadrados
GRUPO IV
(Relleno definitivo con material quebrado)
Corte y Relleno, Corte y Relleno mecanizado y Resuing
GRUPO V
(Relleno con el hundimiento de las cajas)
Hundimiento de Bloques, Hundimiento por Subniveles y Frentes largos.

## Slide 4: Principios y características
Dicho método consiste en el arranque del mineral del rajo y luego empleándolo como relleno, aunque no sea suficiente para el sostenimiento de las cajas entonces se utilizaran cuadros de maderas.
El avance de la explotación es ascendente y el arranque horizontal.

## Slide 6: CONDICIONES DE APLICACIÓN
Yacimientos metálicos valiosos (Au,
Mo, W) - altas recuperaciones.
Mineral y roca de caja poco firmes
(fortificación sistemática).
Abundante madera y mano de obra
barata.
Limites desiguales e irregulares.
Yacimientos con una potencia
mínima de 3 a 3,5 m.
Cuerpos mineralizados horizontales y
de fuerte inclinación.

## Slide 7: DESCRIPCION DEL METODO
El ciclo de explotación se compone de etapas como son:
1. Preparación del nivel para iniciar un rajo.
2. Perforación.
3. Voladura.
4. Ventilación.
5. Troceo secundario y recorte.
6. Paleo.
7. Armado del cuadro.
8. Armado de camino y buzón.
9. Enmaderado lateral.
10. Relleno.
11. Colocación del piso de tablas.

## Slide 11
Terminado el primer corte se rellena el corte a la altura del nivel.

## Slide 12
Siempre encontraremos dos cortes abiertos: Uno de perforación y otro de paleo

## Slide 13: VENTAJAS
1. Gran recuperación (> 90 %).
2. Rendimiento de extracción (5-6 t/ht).
2. Selectivo (puden separarse distintas clases de mineral).
3. Roca de caja sin valor económico se utiliza como relleno.
4. Se pueden seguir a voluntad las ramificaciones de mineral en las cajas.
5. Desde las explotaciones pueden trazarse galerías de exploración y efectuarse sondeos.
6. Condiciones de ventilación favorables.
8. Seguridad relativamente elevada, hueco se entiba inmediatamente.

## Slide 14: DESVENTAJAS
1. Costos de extracción muy elevados.
2. Gran consumo de materiales (madera y relleno).
3. Dificultades en el transporte por el motivo de la gran fortificación cuadros).
4. Peligro de incendios.
5. Velocidad de arranque limitada cuando se explotan yacimientos potentes.

## Slide 16: Recuperación del método
• Buena recuperación (> 90 %).
• Buena selectividad

## Slide 17: Seguridad del método
• Método seguro (operario siempre protegido por cuadro).
• Peligro incendios (abundante madera)

## Slide 18: Rendimientos y productividad
• Buen rendimiento y productividad (5 - 6 t/ht).
• Arranque muy costoso (relleno y madera encarece método).

## Slide 19: Posibilidad de mecanización y flexibilidad
• Mecanización convencional (perforadoras manuales, scrapers, vagonetas, locomotoras, cargadoras cavo).
• Poca flexibilidad (mejor condición a corte y relleno clásico).

## Slide 23
Este método de explotación fue muy usado en mina Aguilar durante gran parte de su explotación dejando de usarse a fines de 1980. Método muy costoso, de mucho esfuerzo físico para los operarios y con una utilización abundante madera, siendo la base de su metodología.